Załącznik nr 7 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2, DMC – 3,5 t.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |
| 1. | Typ nadwozia | Furgon towarowo – osobowy Przeszklenie w części osobowej Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kat min. 180 stopni Przystosowany do przewozu min 6 osób Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |
| 2. | Wyposażenie | Belka świetlna z napisem „STRAŻ” Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg normy PN-76/S-47291 Gniazdo elektryczne do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg normy PN-83/S-76055 Układ przeciwpoślizgowy ABS Układ ESP Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne Poduszka powietrzna dla kierowcy Klimatyzacja Centralny zamek Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. obrotowy potencjometr siły głosu |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |
| 4. | średnica zawracania /pomiędzy krawężnikami | Nie większa niż 12 m |
| 5. | Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro5. Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |
| 6. | Moc silnika | Nie mniejsza niż 100KM |
| 7. | Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 250 Nm |
| 8. | Skrzynia biegów | Mechaniczna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |
| 9. | Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |
| 10. | Wysokość przestrzeni ładunkowej | Minimum 1400 mm |
| 11. | Długość przestrzeni ładunkowej | Minimum 1400 mm |
| 12. | Objętość przedziału ładunkowego | Nie mniej niż 2,5 m3 |
| 13. | Zabudowa wewnętrzna | Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewnić ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażenia podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej muszą zapewniać miejsce na umieszczenie specjalistycznego wyposażenia pożarniczego: piłę do betonu i stali, piłę do drewna, agregat prądotwórczy o mocy 2 kV pompę pływającą, węże tłoczne W-52 i W-75 (min. 5 i 3 odc.) – z mocowaniem prądownice – z mocowaniem zestaw PSP R-1 Pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej) |
| 14. | Wyposażenie dodatkowe | Podest dachowy wytrzymujący masę 2 strażaków z drabinką na drzwiach tylnych Na podeście mocowanie do drabiny nasadkowej Orurowanie zewnętrzne przednie umożliwiające mocowanie wyciągarki. Wyciągarka o mocy minimum 3,5 kN, długość liny 30 m. Piła do drewna Dane techniczne : Moc minimum 3,0KM Długość prowadnicy minimum 350 mm Ciężar piły maksimum 5.0 kg Poziom mocy akustycznej maksimum 115dB Mocowanie do piły Mocowania do węży tłocznych 7 sztuk |
| 15. | Gwarancja | Na samochód min. 24 miesiące. Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące. |

…………………………………		             			  ….….………….…………………………………

( miejscowość i data)                 				(podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)